ProDAQ 数据采集功能卡

ProDAQ 3416,16通道，24位Sigma-Delta模数转换功能卡。

概述：

16个通道具有各自独立的模数转换器，这可使用户真正实现对多个信号源的同步采样。每个差分输入通道各自具有过滤器和可编程增益步长。ProDAQ 3416 数据采集卡允许有5%的超额电压，这可以用来在线校准和超范围检测。

多通道ProDAQ 3416采集卡可通过前面板连接VXI总线触发线缆,LXI系统的IEEE1588以太网同步或LXI LVDS触发总线实现多通道间或与其他的ProDAQ数据采集卡之间的同步。可编程基准电压卡ProDAQ 3202-AA的电压可直接切换到相应的输入增益级以实现on-the-fly动态校准或自检。

现今，所有的ProDAQ 功能卡可以用在ProDAQ VXI总线的主板上或者LXI主机上，这为用户提供了更高集成度的通道和更前沿实用的功能。

| 型号 | 3416-AA | 3416-BA | 3416-CA |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 |
| 分辨率 | 24bit |
| 模数转换器类型 | Sigma-Delta |
| 有效采样频率 | 1S/s to 1kS/s | 1S/s to 10kS/s | 5kS/s to 52kS/s |
| 速度选择分辨率 | 0.01 S/s |
| 过采样 | 128 x |
| FIFO | 10k采样点(3416-AA, 3416-BA), 60k采样点(3416-CA) |
| 输入特性 |
| 通道数 | 16 |
| 输入类型 | 差分 |
| 耦合方式 | 直流 |
| 满量程信号范围 | ±5mV,±10mV,±20mV,±50mV, ±100mV,±200mV,±500mV,±1 V,±2V,±5V and±10 V（外加用于校准和溢出检测的5%） |
| 增益设置 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000 |
| 模拟输入滤波器 | 2-pole巴特沃斯滤波器 |
| 输入阻抗 | >10 MΩ, 25pF |
| 输入安全电压 | ±25 V |
| 输入补偿（偏移）电压 | ±30μV 典型值(增益1)；±6μV典型值(增益2000) ±80μV典型值(3416-CA, 采样率大于25kHz, 增益1) |
| 增益误差 | 0.002%典型值(增益1)；0.05%典型值(增益2000) 0.004%典型值(3416-CA,采样率大于25kHz,增益1) 0.1 % 典型值(3416-CA, sample rates > 25 kHz, gain 2000) |
| 积分非线性（最好的拟合方法） | ±0.0003 % FSR典型值；±0.0012 % FSR 最大值 |
| 直流精确度 | ±(8+225/增益)μV典型值,±(20+ 600/增益)μV 最大 以% FSR表示 (典型值): ±0.0012 % (增益 1) ±0.0015 %(增益 10) ±0.005 % (增益 100) ±0.04 % (增益 1000) ±(25 + 850/gain)μV最大(3416-CA, 采样率>25kHz) |
| 共模抑制比 | 87 dB典型值(增益 1)；106 dB典型值(增益2000) |
| 0.1dB模拟带宽通带 | DC to 450 Hz | DC to 4.5 kHz | DC to 23.7 kHz |
| 3dB模拟带宽 | DC to 490 Hz | DC to 4.9 kHz | DC to 25.8 kHz |
| 通频带脉动 | ±0.005 dB |
| 阻带衰减 | 95 dB 最小 |
| 信噪比 | 105 dB典型值 |
| 信噪失真比 | 100 dB典型值 |
| 总谐波失真 | -102 dB典型值 |
| 无杂散动态范围（SFDR） | 103 dB典型值 |
| 噪声 | 35μV RMS典型值(1kHz bandwidth, 增益1) 0.3 μV RMS典型值(1 kHz bandwidth, 增益2000) |
| 串扰 | -116 dB典型值 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 230x52.6mm |
| 重量 | 110g |
| 电源要求 |
| 电流消耗 | 电压（V） | 电流（mA） | 电压（V） | 电流（mA） |
|  | +1.2 | 250 | +3.3 | 114 |
|  | +5 | 236 | -5.2 | 4 |
|  | +12 | 166 | -12 | 160 |
|  | +15 | 82 | -15 | 78 |
| 功耗 | 7 W typical, 9.7 W maximum |
| 使用环境 |  |
| 温度 | 0 °C to +50 °C(工作状态)；-40 °C to +70 °C(仅存储状态) |
| 湿度 | 10 % - 90 %(无冷凝) |